Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia

1.  Zestaw radiokomunikacyjny standardu TETRA 						- w ilości 50 kompletów

2.  Zestaw radiokomunikacyjny standardu DMR						- w ilości 44 kompletów

3.  Zestaw radiokomunikacyjny standardu DMR z narzędziami do programowania		- w ilości 1 komplet

4.  Radiotelefon biurkowy sterowany standardu DMR					- w ilości 10 kompletów

Na zestaw radiokomunikacyjny opisany w punkcie nr 1 pracujący w standardzie TETRA składa się:

- Radiotelefon noszony typ MTP3250	2 szt.

- Antena					2 szt.

- Akumulator				4 szt.

- Klips do akumulatora			2 szt.

- Mikrofonogłośnik			2 szt.

- Zestaw słuchawkowy z PTT		2 szt.

- Ładowarka biurkowa 			2 szt.

- Ładowarka samochodowa		2 szt.

- instrukcja obsługi radiotelefonu 		2 szt.

- deklaracja zgodności 			2 szt.

Na zestaw radiokomunikacyjny opisany w punkcie nr 2 pracujący w standardzie DMR składa się:

- Radiotelefon noszony typ DP4801	2 szt.

- Antena					2 szt.

- Akumulator				4 szt.

- Klips do akumulatora			2 szt.

- Mikrofonogłośnik			2 szt.

- Zestaw słuchawkowy z PTT		2 szt.

- Ładowarka biurkowa 			2 szt.

- Ładowarka samochodowa		2 szt.

- instrukcja obsługi radiotelefonu 		2 szt.

- deklaracja zgodności 			2 szt.

Na zestaw radiokomunikacyjny z narzędziami do programowania radiotelefonów opisany w punkcie nr 3 pracujący w standardzie DMR składa się:

- Radiotelefon noszony typ DP4801		2 szt.

- Antena						2 szt.

- Akumulator					4 szt.

- Klips do akumulatora				2 szt.

- Mikrofonogłośnik				2 szt.

- Zestaw słuchawkowy z PTT			2 szt.

- Ładowarka 6 - pozycyjna			2 szt.

- Ładowarka samochodowa			2 szt.

- narzędzia do programowania radiotelefonów	2 szt.

- instrukcja obsługi radiotelefonu 			2 szt.

- deklaracja zgodności 				2 szt.

Opis zestawów radiokomunikacyjnych i radiotelefonu biurkowego ze sterowaniem:

- Radiotelefon noszony pracujący w standardzie TETRA wchodzący w skład zestawu radiokomunikacyjnego z ukompletowaniem.

| Lp. | Wymagania |
| --- | --- |
| 1 | Radiotelefon noszony standardu TETRA Motorola MTP3250 z opcją szyfrowania TEA1 i aktywnym GPS |
| 1.1 | Ukompletowanie radiotelefonu wchodzącego w skład zestawu: - radiotelefon noszony - standard TETRA, w najnowszej dostępnej na rynku wersji firmware – 1 szt. - antena typ 8575278M01 – 1 szt. - akumulator o pojemności 2150 mAh typ NNTN8023 w technologii Li-Ion - 2 szt. - klips dla szerokości pasa 50 mm – 1szt. - mikrofonogłaśnik typ PMMN4076 z przyciskiem PTT i gniazdem typu Jack – 1 szt. - zestaw słuchawkowy z PTT typ PMLN5727 – 1 szt. - ładowarka biurkowa zasilana z sieci 230V umożliwiająca ładowanie samego akumulatora oraz akumulatora podpiętego do radiotelefonu - 1 szt. - ładowarka samochodowa - 1 szt. - instrukcja obsługi radiotelefonu w języku polskim -1szt. - deklaracja zgodności |

- Radiotelefon noszony pracujący w standardzie DMR wchodzący w skład zestawu radiokomunikacyjnego z ukompletowaniem.

| Lp. | Wymagania |
| --- | --- |
| 1 | Radiotelefon noszony standardu DMR typ DP4801 z aktywnym GPS |
| 1.1 | Ukompletowanie radiotelefonu wchodzącego w skład zestawu: - radiotelefon noszony - standard DMR, w najnowszej dostępnej na rynku wersji firmware – 1 szt. - antena typ PMAD4121 – 1 szt. - akumulator o pojemności 2350 mAh typ NNTN8129 w technologii Li-Ion IMPRES FM - 2 szt. - klips dla szerokości pasa 50 mm – 1szt. - mikrofonogłaśnik typ PMMN4025 z przyciskiem PTT i gniazdem typu Jack – 1 szt. - zestaw słuchawkowy z PTT typ PMLN5975 - ładowarka biurkowa zasilana z sieci 230V umożliwiająca ładowanie samego akumulatora lub akumulatora podpiętego do radiotelefonu - 1 szt. - ładowarka samochodowa - 1 szt. - instrukcja obsługi radiotelefonu w języku polskim -1szt. - deklaracja zgodności |

- Radiotelefon noszony pracujący w standardzie DMR wchodzący w skład zestawu radiokomunikacyjnego z zestaw do programowania w ukompletowaniu.

| Lp. | Wymagania |
| --- | --- |
| 1 | Radiotelefon noszony standardu DMR typ DP4801 i aktywnym GPS oraz zestawem do programowania |
| 1.1 | Ukompletowanie radiotelefonu wchodzącego w skład zestawu: - radiotelefon noszony - standard DMR, w najnowszej dostępnej na rynku wersji firmware - 1 szt. - antena typ PMAD4121 – 1 szt. - akumulator o pojemności 2350 mAh typ NNTN8129 w technologii Li-Ion IMPRESS - 2 szt. - klips dla szerokości pasa 50 mm – 1szt. - mikrofonogłaśnik typ PMMN4025 z przyciskiem PTT i gniazdem typu Jack -1 szt. - zestaw słuchawkowy z PTT typ PMLN5975 - ładowarka 6 – pozycyjna Impress typ WPLN4213 zasilana z sieci 230V umożliwiająca ładowanie samych akumulatorów oraz akumulatorów podpiętych do radiotelefonów - 1 szt. - ładowarka samochodowa - 1 szt. - zestaw do programowania radiotelefonu 1 szt. – zestaw zawiera oprogramowanie (CPS) umożliwiające pełną konfigurację radiotelefonu i będące w najnowszej stabilnej wersji obsługującej radiotelefon, oprogramowanie umożliwiające wgrywanie aktualnych wersji oprogramowania wewnętrznego (firmware) radiotelefonu, kabel programujący oraz wszystkie akcesoria niezbędne do programowania i aktualizacji oprogramowania wewnętrznego radiotelefonu. - instrukcja obsługi radiotelefonu w języku polskim -1szt. - deklaracja zgodności |

- Radiotelefon przewoźny standardu DMR w ukompletowaniu biurkowym z system zdalnego sterowania za pomocą niekomutowanej linii telefonicznej przystosowanym do radiotelefonu opisanego poniżej.

| Lp. | Wymagania |
| --- | --- |
| 1 | Radiotelefon przewoźny standardu DMR typ DM4601, w ukompletowaniu biurkowym z systemem zdalnego sterowania |
| 1.1 | Ukompletowanie radiotelefonu: - radiotelefon przewoźny z GPS -1 szt. - podstawa magnetyczna typ BM120 DV/PL z gumową podkładką zabezpieczającą i przewodem antenowym długości 15 m, zakończonym wtykiem BNC – 1 szt. Zamawiający dopuszcza podstawę magnetyczną w wymiarze od 120 do 140 mm. - mikrofon biurkowy z przyciskiem PTT typ RMN5050 – 1 szt. - podstawka biurkowa pod radiotelefon bez głośnika typ GLN7318– 1 szt. - przewód zasilający DC długości minimum 3 mb. – 1 szt. - złącze akcesoriów – 1 szt. - zasilacz sieciowy AC 230 V / 12V-10A, bez dedykowanej kieszeni na radiotelefon z akumulatorem – 1 szt, Zasilacz przystosowany do pracy buforowej z akumulatorem o napięciu znamionowym 12 V DC i pojemności minimum 12 Ah (akumulator wchodzi w zakres zamówienia). Zasilacz posiada układ zabezpieczenia przed rozładowaniem akumulatora, układ ograniczenia prądu ładowania– 1 kpl. - instrukcja obsługi w języku polskim – 1 szt. - deklaracja zgodności - zestaw zdalnego sterowania TRX typ SDM4600-SGM5 z zasilaniem awaryjnym manipulatora (akumulator 7 Ah/12V) – 1 kpl. Zestaw ma umożliwić zdalne sterowanie radiotelefonem dostarczonym w ramach zadania za pomocą niekomutowanej jednoparowej linii. Wszelkie uchwyty adaptery, przewody umożliwiające montaż do radiotelefonu dostarczonego w ramach zadania. |

Gwarancja

| L.p. | Opis wymagań gwarancyjnych i serwisowych |
| --- | --- |
| 1 | W ramach umowy dostarczony przedmiot zamówienia jest objęty gwarancją na okres: Radiotelefony i wyposażenie - 36 miesięcy, akumulatory do radiotelefonów - 12 miesięcy |
| 2 | Okres gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru ilościowego. |
| 3 | Dostarczony sprzęt i akumulatory muszą być nowe, wolne od wad, zgodne z poziomem technologii istniejącym w momencie podpisania umowy. |
| 4 | Gwarancja obejmuje w szczególności: - wady materiałowe i konstrukcyjne, a także niespełnienie deklarowanych przez producenta parametrów i/lub funkcji użytkowych; - naprawę wykrytych uszkodzeń, w tym wymianę uszkodzonych podzespołów na nowe; - usuwanie wykrytych usterek i błędów funkcjonalnych w działaniu dostarczonych urządzeń. |
| 5 | Czas naprawy nie może przekraczać 14 dni roboczych od momentu dokonania zgłoszenia serwisowego przez użytkownika końcowego uszkodzonego sprzętu do wskazanego w umowie punktu serwisowego. Dostawca wskaże adresy i numery telefonów punktów serwisowych świadczących usługi gwarancyjne. Dostawca zobowiązuje się do przyjmowania informacji o awarii sprzętu i akumulatorów będących przedmiotem dostawy w dni robocze w godz. od 8.00 – 16.00 pod numer telefonu faksu lub e-mail w języku polskim z wyłączeniem numerów o podwyższonej płatności. |
| 6 | Jeżeli naprawa uszkodzonego sprzętu nie będzie możliwa w terminie, o którym mowa w pkt. 5, Dostawca zobowiązany jest do dostarczenia na czas naprawy, w terminie nie dłuższym niż 24 godzin liczonych od dnia wyznaczonego na wykonanie naprawy, urządzenia zastępczego, spełniającego te same parametry i zgodnego funkcjonalnie z naprawianym urządzeniem. Dostarczenie urządzenia zastępczego nie powoduje naliczenia przez Zamawiającego kar gwarancyjnych. |
| 7 | Dostawca ponosi koszty transportu związane z dostarczeniem sprzętu uszkodzonego do naprawy z siedziby użytkownika i sprzętu po naprawie do siedziby użytkownika. Zamawiający dopuszcza odbiór oraz dostarczenie sprzętu i akumulatorów za pośrednictwem firmy kurierskiej. |
| 8 | Gwarancja na naprawiony sprzęt zostanie przedłużona o czas naprawy. |
| 9 | Trzykrotne uszkodzenie tego samego urządzenia w okresie gwarancji obliguje Dostawcę do jego wymiany na nowy, wolny od wad, spełniającego te same parametry i zgodnego funkcjonalnie z naprawianym urządzeniem, w terminie 14 dni od chwili ostatniego zgłoszenia o uszkodzeniu. Okres gwarancji na wymienione urządzenie nie może być krótszy, niż na urządzenie dostarczone w ramach umowy. |
| 10 | Dostawca zobowiązuje się do zapewnienia fabrycznie nowych części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych, dostępnych na terytorium Polski. |
| 11 | W okresie obowiązywania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania bezpłatnie nowych wersji oprogramowania radiotelefonów, zestawu do programowania i strojenia |
| 12 | Dostawca do dostarczonego sprzętu, będącego przedmiotem umowy, dołączy karty gwarancyjne zawierające numer seryjny, termin i warunki ważności gwarancji. |