Specyfikacja Techniczna

- CHARAKTERYSTYKA WYROBU

Przedmiotem opracowania są wymagania taktyczno-techniczne dla pojazdu typu furgon, kategorii N1 przystosowanego do przewozu 6 osób oraz ładunku,  o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) nie mniejszej niż 3 000 kg (zwanego w dalszej części opisu pojazdem).

- DOKUMENTY ODNIESIENIA

1.1 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn.              w Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.).

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. 
z 2013 r. poz. 951 z późn. zm.).

  - Rozporządzenie Ministrów: Spraw Wewnętrznych, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 17 października 2014r. w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1421).

- WYMAGANIA TECHNICZNE

1.1	Przeznaczenie pojazdu

Pojazd będzie wykorzystywany przez służby policyjne do realizacji działań służbowych.

1.2	Warunki eksploatacji

Pojazd musi być przystosowany do:

    - Eksploatacji we wszystkich porach roku i doby w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej,

    - Jazdy po drogach twardych i gruntowych,

    - Przechowywania na wolnym powietrzu,

    - Mycia w automatycznej myjni szczotkowej.

  - Wymagania formalne

1.3.1 	Pojazd musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministrów: Spraw Wewnętrznych, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 17 października 2014r. w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1421).

    - Pojazd musi być zbudowany z wykorzystaniem pojazdu bazowego posiadającego homologację wystawioną zgodnie z Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym lub Dyrektywą 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007r., ustanawiającą ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów (Dz. U. UE.L.2007.263.1 z późn. zm.). Dokument potwierdzający spełnienie wymogu (świadectwo zgodności WE pojazdu bazowego) musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie odbioru pojazdu.

    - Pojazd musi spełniać warunki dodatkowe dla pojazdu samochodowego uprzywilejowanego określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 
z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2013 r. poz. 951 z późn. zm.),

    - Wszystkie podzespoły elektryczne i elektroniczne montowane dodatkowo muszą posiadać świadectwo homologacji na zgodność z Regulaminem 10 EKG/ONZ. Warunek dotyczy podzespołów przymocowanych mechanicznie do pojazdu (bez możliwości rozmontowania                             lub wymontowania bez użycia narzędzi), których użycie nie jest ograniczone do pojazdu nieruchomego z wyłączeniem podzespołów zamontowanych fabrycznie przez producenta pojazdu i uwzględnionych w homologacji pojazdu oraz sprzętu łączności. Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie odbioru pojazdu.

    - Pojazd musi posiadać zaświadczenie ze stacji kontroli pojazdów upoważnionej do przeprowadzania badań technicznych pojazdów                     o przeprowadzeniu badań technicznych przed dopuszczeniem do ruchu pojazdu uprzywilejowanego zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym. Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie odbioru pojazdów.

    - Urządzenia świetlne sygnalizacji uprzywilejowania muszą posiadać świadectwo homologacji na zgodność z Regulaminem 65 EKG ONZ. Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie odbioru pojazdu.

    - Dostarczany pojazd musi mieć wykonane przez Wykonawcę i na jego koszt przegląd zerowy, co musi być potwierdzone w dokumentacji.

    - W celu potwierdzenia spełnienia przez oferowany pojazd poszczególnych punktów specyfikacji technicznej Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia przez Wykonawcę niezbędnych dokumentów, w szczególności dokumentacji technicznej pojazdu i wyników badań laboratoryjnych (w tym np. protokołów z badań).

    - Wykonawca zobowiązany jest do skompletowania pojazdu bazowego 
w sposób, co najmniej zgodny z ofertą handlową wyposażenia oferowaną dla odbiorców indywidualnych.

    - Wykonawca musi potwierdzić spełnienie wszystkich wymagań technicznych dla pojazdu bazowego określonych w pkt 1.4 w formie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia oraz poprzez zaznaczenie poszczególnych danych w oficjalnych katalogach (w języku polskim) producenta/importera pojazdu, zawierających dane techniczne oraz wyposażenie pojazdu bazowego. Dokumenty te zostaną przedstawione przez Wykonawcę w fazie składania oferty przetargowej.

### 1.4	Wymagania techniczne dla pojazdu bazowego

1.4.1	Wymagania techniczne dla nadwozia

- Pojazd kategorii N1 o nadwoziu zamkniętym, o konstrukcji oraz poszyciu wykonanym z metalu.

- Pojazd przystosowany do przewozu 6 osób (łącznie z kierowcą) i wyposażenia służbowego:

  - Przedział I – kabina kierowcy (3 osoby łącznie z kierowcą),

  - Przedział II – pasażerski (3 osoby)

  - Przedział III – ładunkowy.

- Rozstaw osi nie mniejszy niż 2 900 mm, (według danych z pkt.                        4 świadectwa zgodności WE).

- Długość całkowita pojazdu nie mniejsza niż 4 900 mm i nie większa niż   5 350 mm (według danych z pkt. 5 świadectwa zgodności WE).

- Wysokość pojazdu nie mniejsza niż 1 800 mm i nie większa niż 2 100 mm. (według danych z pkt. 7 świadectwa zgodności WE).

- Dopuszczalna masa całkowita nie mniejsza niż 3 000 kg (według danych              z pkt. 16.1 świadectwa zgodności WE).

- Pojazd wyposażony w drzwi zewnętrzne:

- przednie boczne, skrzydłowe, przeszklone po obu stronach pojazdu dla przedziału I,

- boczne, przesuwne, po prawej stronie pojazdu dla przedziału II,

- skrzydłowe tyłu nadwozia, nieprzeszklone, symetrycznie otwierane na boki o min. 180o.

1.4.2	Wymagania techniczne dla silnika i układu zasilania

- Silnik o zapłonie iskrowym lub samoczynnym spełniający co najmniej normę emisji spalin Euro 5.

- Pojemność skokowa nie mniejsza niż 1 940cm3 (według danych z pkt 25 świadectwa zgodności WE).

- Maksymalna moc netto silnika nie mniejsza niż 102 kW (według danych 
z pkt. 27 świadectwa zgodności WE).

- Pojemność zbiornika paliwa min. 75 litrów.

    - Warunki techniczne dla układu hamulcowego

Układ hamulcowy musi być wyposażony, w co najmniej:

- układ zapobiegający blokowaniu kół pojazdu podczas hamowania.

- układ wspomagania hamowania.

1.4.4	Wymagania techniczne dla układu kierowniczego

- Wspomaganie układu kierowniczego.

- Regulacja kolumny kierowniczej co najmniej w jednej płaszczyźnie.

- Kierownica po lewej stronie pojazdu.

1.4.5	Wymagania techniczne dla układu napędowego

- Prędkość maksymalna nie mniejsza niż 150 km/h (według danych z pkt. 29 świadectwa zgodności WE ).

- Napęd na przednią oś pojazdu.

- Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy.

    - Wymagania techniczne dla kół jezdnych

- Komplet kół z ogumieniem letnim z fabrycznej oferty producenta pojazdów.

- Komplet 4 opon z ogumieniem całorocznym (wielosezonowym) z oferty producenta/importera/dealera pojazdów. Musi istnieć możliwość eksploatacji pojazdu z oferowanymi oponami całorocznymi przy wykorzystaniu obręczy kół określonych w pkt. 1.4.6.1. Opony całoroczne muszą posiadać przyczepność na mokrej nawierzchni, co najmniej klasy C zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1222/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie etykietowania opon pod kątem efektywności paliwowej i innych zasadniczych parametrów (z późn. zm.).

- Pojazd musi być wyposażony w pełnowymiarowe koło zapasowe  identyczne z ogumieniem opisanymi w pkt. 1.4.6.1. lub koło dojazdowe.

- Zastosowane zespoły opona/koło na poszczególnych osiach pojazdu opisane w pkt. 1.4.6.1 muszą być zgodne z danymi z pkt. 35 świadectwa zgodności WE pojazdu bazowego.

- Opony w chwili dostawy pojazdu nie mogą być starsze niż 78 tygodni licząc od końcowego terminu realizacji umowy.

- Opony muszą być fabrycznie nowe i homologowane. Zamawiający                 nie dopuszcza opon bieżnikowanych.

    - Wymagania techniczne dla wyposażenia pojazdu bazowego

      - Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa przy wszystkich miejscach siedzących.

      - Poduszki gazowe czołowe dla kierowcy i pasażera.

      - Elektrycznie opuszczane i podnoszone szyby drzwi przednich bocznych.

      - Światła do jazdy dziennej.

      - Światła przeciwmgielne z funkcją doświetlania zakrętów.

      - Lusterka zewnętrzne ustawiane elektrycznie i podgrzewane.

      - Regulacja fotela kierowcy, co najmniej w dwóch płaszczyznach, przód – tył, góra – dół  oraz z regulacją kąta pochylenia oparcia.

      - Klimatyzacja w kabinie kierowcy z regulacją temperatury i intensywności nawiewu oraz możliwością pracy w obiegu zamkniętym.

      - Radioodbiornik montowany na linii fabrycznej wyposażony, co najmniej 
w 2 głośniki.

      - Siedzenia (fotele) muszą posiadać poszycie wykonane z ciemnego materiału, odpornego na zużycie mechaniczne i łatwego do utrzymania w czystości – nie dopuszcza się stosowania pokrowców.

      - Centralny zamek sterowania wszystkimi drzwiami.

      - Minimum dwa komplety kluczyków do pojazdu ze sterowaniem centralnym zamkiem.

      - Komputer pokładowy w języku polski o funkcjach co najmniej średniego zużycia paliwa na 100 km oraz wskaźnika temperatury zewnętrznej.

      - Czujniki parkowania tyłem.

      - Komplet fabrycznych dywaników gumowych w kabinie kierowcy.

      - Dwie ramki pod tablice rejestracyjne zamontowane na pojeździe.                  Na ramkach nie mogą znajdować się żadne napisy.

      - Gniazdo zapalniczki 12V DC min. 1szt. w kabinie kierowcy.

      - Hak holowniczy przyczepy z gniazdem 7 pinowym 12V.

### Wymagania techniczne dla kolorystyki pojazdu

Zamawiający dopuszcza wszystkie kolory o barwie stonowanej                    z wyłączeniem kolorów jaskrawych.

  - Ogólne wymagania techniczne dla zabudowy pojazdu:

    - Wnętrze pojazdu musi być przedzielone przegrodami na dwa przedziały:

      - Przedział I – kabina kierowcy,

      - Przedział II – przedział pasażerski,

      - Przedział III – przedział ładunkowy.

    - Wymagania techniczne dla przedziału I ( kierowcy)

      - Dodatkowe dwa gniazda zapalniczki z zaślepkami, zamontowane po lewej i prawej stronie w dolnej skrajnej części deski rozdzielczej lub na słupku środkowym, służące do zasilania lamp uprzywilejowania, o prądzie obciążenia min. 10 A, zasilane bez względu na położenie włącznika zapłonu.

    - Wymagania techniczne dla przedziału II (pasażerskiego).

      - Fabryczna 3 osobowa kanapa lub trzy siedzenia z tapicerką                       w kolorze ciemnym, wyposażona w zagłówki, z trzypunktowymi pasami bezpieczeństwa.

      - Oświetlenie wewnętrzne z możliwością włączenia i wyłączenia.

      - Układ ogrzewania powietrznego oraz klimatyzacji                                        z rozprowadzeniem powietrza w przedziale.

      - Otwór okienny z lewe i prawej strony przedziału.

      - Fabryczna ściana działowa wykonana z metalu lub tworzywa zabezpieczająca przestrzeń przedziału II od przedziału III.

    - Wymagania techniczne dla przedziału III (ładunkowego)

      - Podłoga pokryta wykładziną wykonaną z trwałego materiału                      w wykonaniu antypoślizgowym, zachodząca na ściany boczne umożliwiając łatwe zmywanie.

      - Uchwyty mocowania ładunku min. 4 szt.

      - Oświetlenie przedziału.

    - Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznej

      - Wyposażenie elektryczne i elektroniczne pojazdu wymienione w poszczególnych punktach niniejszej specyfikacji technicznej musi poprawnie współpracować z wyposażeniem pojazdu bazowego i zapewnić wymaganą jakość i odpowiedni poziom bezpieczeństwa.

      - Wykonawca dobierze przekroje przewodów instalacji elektrycznej                     i zabezpieczenia.

      - Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznej muszą być potwierdzone bilansem mocy wykonanym przez Wykonawcę dla kompletnej zabudowy pojazdu. Bilans musi uwzględniać parametry nominalne (moc, napięcie, natężenie prądu) wszystkich odbiorników oraz całej instalacji elektrycznej.  Do ww. bilansu Wykonawca musi dostarczyć opisy techniczne (w tym dane techniczne), schematy oraz dokumentację zdjęciową całej instalacji elektrycznej oraz wszystkich zastosowanych przez Wykonawcę urządzeń i podzespołów. Dokument potwierdzający spełnienie wymogów musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie odbioru pojazdu.

    - Wymagania techniczne dla dodatkowego wyposażenia pojazdu.

      - Apteczka samochodowa, w której skład wchodzą, co najmniej:

- rękawice lateksowe ………………………………………………3 pary,

- rękawice nitrylowe ………………………………………..………3 pary,

- nóż lub nożyce do przecięcia pasów bezpieczeństwa, ubrań1 sztuka,

- opatrunki jałowe 7,5 cm x 7,5 cm ………..……...1 opak.(100 sztuk),

- bandaże dziane 2 m x 10 cm ………….……………………… 5 sztuk,

- bandaże elastyczne 3 m x 15 cm	 …………….………………. 2 sztuki,

- woda utleniona (100 ml) ……………….………………………1 flakon,

- folia termoizolacyjna ………………….………………………..1 sztuka,

- opatrunki hydrożelowe ……………….……………………….. 3 sztuki,

- rurka ustno-gardłowa (do sztucznego oddychania)  ………1 sztuka,

- preparat dezynfekcyjny ……………………………………….1 sztuka.

      - Gaśnica proszkowa typu samochodowego o masie środka gaśniczego 1 kg, posiadające odpowiedni certyfikat CNBOP,

      - Trójkąt ostrzegawczy posiadający homologację zgodną                              z Regulaminem 27 EKG ONZ.

      - Dwa młotki z nożami do cięcia pasów bezpieczeństwa zamontowanych w zasięgu ręki kierowcy i dysponenta.

      - Zestaw podręcznych narzędzi, w którego skład wchodzi,                        co najmniej:

a)	podnośnik samochodowy dostosowany do DMC pojazdu,

b)	klucz do kół,

c)	wkrętak/klucz dostosowany do wkrętów zastosowanych 
w pojeździe,

d)	klucz umożliwiający odłączenie zacisków akumulatora.

    - Wyposażenie opcjonalne - wymagania techniczne dla uprzywilejowania w ruchu.

Pojazd musi posiadać:

      - Dwie tablice z napisem „POLICJA” wykonane na podłożu z folii magnetycznej o wymiarach 160x500 mm, wys./gr. liter 100/18 mm; tablice wykonane w barwie niebieskiej odblaskowej, a napis w barwie białej odblaskowej. Materiały użyte do wykonania tablic muszą spełniać, co najmniej wymagania:

        - punkt 1.3.2 Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach w zakresie dla folii odblaskowych koloru niebieskiego i białego 2 generacji,

        - punkt 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 4.14, 4.15, 4.16, oraz 4.17 Załącznika                    nr 8 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (wraz ze zmianami).

Współrzędne trójchromatyczne barwy białej i niebieskiej odblaskowej muszą zawierać się w granicach pól tolerancji barwnych przedstawionych       w tabeli 1.

Tabela 1

| Barwa materiału | Współrzędne punktów narożnych | Minimalne wartości współczynnika luminacji |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Biała | X | 0,355 | 0,305 | 0,285 | 0,335 | 0,27 |
|  | Y | 0,355 | 0,305 | 0,325 | 0,375 |  |
| Niebieska | X | 0,078 | 0,150 | 0,210 | 0,137 | 0,01 |
|  | Y | 0,171 | 0,220 | 0,160 | 0,038 |  |

      - Pojazd musi posiadać jedną dookólną ostrzegawczą lampę LED o barwie światła niebieskiej z mocowaniem magnetycznym i wysokości całkowitej nie większej niż 75 mm. Lampa musi być zasilana za pośrednictwem przewodu spiralnego o długości w zakresie od 5 do 5,5 metra w stanie rozciągniętym, z gniazd o których mowa w pkt 1.5.5.2. Podstawa lampy nie może powodować uszkodzeń powłoki lakierniczej pojazdu. Sposób mocowania lampy musi zapewniać możliwość jazdy pojazdem                           z maksymalną prędkością określoną dla pojazdu bazowego. Wymóg musi być potwierdzony badaniem wykonanym przez właściwą akredytowaną jednostkę badawczą lub certyfikującą. Wyniki badań muszą być uzyskane na podstawie badań drogowych i muszą uwzględniać drgania spowodowane nierównościami nawierzchni drogi, przeciążenia wynikające z poruszania się pojazdu po łuku, nagłego hamowania oraz podmuchu wiatru. Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie odbioru pojazdu.

      - W przedniej części pojazdu, w atrapie chłodnicy lub w zderzaku przednim muszą być zamontowane w sposób skryty (zakamuflowany) dwie lampy LED o kloszach bezbarwnych i  o barwie światła niebieskiej. Każda z w/w lamp musi posiadać jeden rząd z co najmniej 3 ledami                 o wysokiej światłości. Lampy muszą być zamocowane w sposób umożliwiający mycie pojazdu w myjni automatycznej szczotkowej bez konieczności ich demontażu.

      - Zastosowane w pojeździe lampy uprzywilejowania w ruchu drogowym muszą:

        - posiadać homologację,

        - posiadać klosze wykonane z poliwęglanu,

        - być zamontowane w taki sposób, aby źródło światła było umieszczone prostopadle do osi poziomej pojazdu (z wyłączeniem lamp opisanych w pkt 1.5.10.5),

      - Urządzenie wysyłające ostrzegawcze sygnały dźwiękowe uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym i rozgłaszające komunikaty musi po zamontowaniu w pojeździe:

- wytwarzać dźwięki, których ekwiwalentny poziom ciśnienia akustycznego wg krzywej korekcyjnej A mierzony całkującym miernikiem poziomu dźwięku umieszczonym w odległości 7 m przed pojazdem musi zawierać się w granicach 105 dB(A) ÷ 115 dB(A),               dla każdego rodzaju dźwięku. Warunki badań wg PN-92/S-76004               lub regulaminu 28 EKG ONZ. Wymóg musi być potwierdzony badaniem wykonanym przez właściwą akredytowaną jednostkę badawczą  lub certyfikującą. Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę  w fazie odbioru pojazdów.

- wytwarzać dźwięki, których ekwiwalentny poziom ciśnienia akustycznego wg krzywej korekcyjnej A mierzony całkującym miernikiem poziomu dźwięku w kabinie, na postoju nie może przekraczać 80 dB(A), dla każdego rodzaju dźwięku. Warunki badań  wg PN-90/S-04052 ISO 5128. Wymóg musi być potwierdzony badaniem wykonanym przez właściwą akredytowaną jednostkę badawczą lub certyfikującą. Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie odbioru pojazdów.

- być zamontowane w komorze silnika w sposób nieutrudniający dostępu do innych elementów pojazdu,

- spełniać wymagania dla obudów ochronnych, co najmniej w klasie               IP 54 wg normy PN-EN 60529:2003. Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę              w fazie odbioru pojazdu.

      - Pojazd musi posiadać zespolone urządzenie rozgłoszeniowo-alarmowe, które  musi posiadać funkcje:

a) wytwarzania, co najmniej 3 rodzaje dźwięków,

b) przełączania tonu sygnału uprzywilejowania: „Le-on”, „Wilk”, „Pies” (Hi-lo, Yelp, Wail),

c) sterowania sygnalizacją świetlną,

d) sterowania urządzeniem rozgłoszeniowym.

1.5.10.9 We wnętrzu pojazdu w miejscu gwarantującym łatwą obsługę przez   dysponenta i kierowcę musi być zamontowany w sposób skryty manipulator (z wbudowanym mikrofonem) umożliwiający sterowanie zespolonym urządzeniem rozgłoszeniowo-alarmowym.

1.5.10.11 Działanie urządzeń sygnalizacji uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym musi spełniać następujące warunki:

a)	włączenie sygnalizacji dźwiękowej musi pociągać za sobą jednocześnie włączenie sygnalizacji świetlnej (nie może być możliwości włączenia samej sygnalizacji dźwiękowej,                                  tj. bez równoczesnej sygnalizacji świetlnej),

b)	musi istnieć możliwość włączenia samej sygnalizacji świetlnej (bez sygnalizacji dźwiękowej),

c)	włączenie lamp uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym musi być sygnalizowane lampką kontrolną,

d)	włączenie urządzenia rozgłoszeniowego musi przerywać emisję dźwiękowych sygnałów ostrzegawczych, zaś jego wyłączenie powodować dalszą pracę sygnalizacji dźwiękowej, o ile była ona wcześniej włączona,

e)	działanie sygnalizacji świetlnej musi być możliwe również przy wyjętym kluczyku ze stacyjki pojazdu.

  - Wymagania konstrukcyjne.

    - Konstrukcja pojazdu oraz wyposażenia musi być oparta na dostępnych               na rynku krajowym zespołach, podzespołach i elementach oraz materiałach.

    - Wszystkie zastosowane w konstrukcji pojazdu oraz wyposażeniu powłoki ochronne (np. cynkowanie, powłoki lakiernicze i z tworzyw sztucznych) muszą zapewniać skuteczną ochronę antykorozyjną.

    - Wszystkie urządzenia pojazdu muszą mieć budowę blokowo-modułową 
i być zamocowane w pojeździe w sposób nie utrudniający dostępu                     do innych zespołów i urządzeń.

  - Rok produkcji pojazdu:

Rok bieżący dla roku dostawy.

- GWARANCJA WYKONAWCY

1.	Pojazd musi być wolny od wad oraz spełniać warunki, o których mowa                      w ustawie Prawo o ruchu drogowym i przepisach wydanych na jej podstawie.

2.	Pojazd musi być objęty gwarancją bez limitu przebiegu kilometrów na okres:

- min. 24 miesięcy - gwarancja na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne pojazdu,

- min. 24 miesięcy - gwarancja na powłokę lakierniczą,

- min. 72 miesięcy - gwarancja na perforację elementów nadwozia,

- min. 24 miesięcy- gwarancja na sygnalizację uprzywilejowania ruchu (urządzenia sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej).

licząc od daty odbioru pojazdu przez Zamawiającego.

    - Gwarancji muszą podlegać wszystkie zespoły i podzespoły bez wyłączeń, 
z wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych. Za materiały eksploatacyjne uważa się elementy wymieniane podczas okresowych przeglądów technicznych, 
w szczególności: oleje, inne płyny eksploatacyjne.

    - Gwarancja obejmuje bezpłatne holowanie pojazdu od miejsca awarii                       do najbliższej stacji serwisowej wykonującej naprawy gwarancyjne                           w przypadku niemożności uruchomienia pojazdu jeżeli samodzielna jazda pojazdu może spowodować powiększenie awarii oraz zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu lub jest technicznie niemożliwa.

    - Warunki gwarancji muszą być odnotowane w książce gwarancyjnej pojazdu

    - Zgłoszenie o wystąpieniu wady będą dokonywać upoważnieni przez Zamawiającego przedstawiciele jednostek organizacyjnych Policji i przekażą je Wykonawcy telefonicznie na nr …………………….., co zostanie dodatkowo potwierdzone przesłaną tego samego dnia reklamacją zawierającą informacje 
o wystąpieniu wady faksem na nr ………………………… .

    - Usunięcie wady (zakończenie naprawy) musi następować niezwłocznie,                  nie później jednak niż w ciągu 14 kolejnych dni licząc od dnia jej zgłoszenia

    - Wykonywanie obsług technicznych i napraw pojazdu z wyłączeniem napraw gwarancyjnych w policyjnych stacjach obsługi nie mogą powodować utraty               ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji.                              W przypadkach, w których producent pojazdu wymaga, aby przeglądy okresowe wykonywane poza siecią autoryzowanych stacji obsługi (w okresie gwarancji) były ewidencjonowane w elektronicznej książce przeglądów                       na ogólnym portalu producenta pojazdu, Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do tego portalu bez dodatkowych kosztów.

    - Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczące montażu wyposażenia służbowego dokonane przez Zamawiającego w uzgodnieniu z Wykonawcą, nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji.

    - Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego udzielania konsultacji w zakresie możliwości zabudowania oraz zaleceń dotyczących montażu w pojeździe:

- instalacji antenowych i zasilania;

- urządzeń łączności radiowej;

- urządzeń do pomiaru zużycia paliwa;

- innego sprzętu służbowego.

12.	Naprawy w ramach gwarancji określonej w ust. 2 pkt 1, 2 i 3 realizowane będą w autoryzowanych stacjach obsługi. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę, co najmniej jednej autoryzowanej stacji obsługi pojazdów na terenie Krakowa. Wykaz autoryzowanych stacji obsługi stanowi załącznik nr …………… do umowy. W przypadku napraw w ramach gwarancji określonej w ust. 2 pkt 1, 2 i 3 Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania na własny koszt transportu pojazdu do autoryzowanej stacji obsługi oraz po wykonanej naprawie do miejsca użytkowania pojazdu. Zamawiający wymaga dostarczenia listy autoryzowanych stacji obsługi Wykonawcy przed zawarciem umowy.

13.	Naprawy w ramach gwarancji określonej w ust. 2 pkt 4, realizowane będą bezpłatnie w miejscu użytkowania pojazdu na terenie Polski. W przypadku, gdy naprawa jest niemożliwa do wykonania w miejscu użytkowania pojazdu Zamawiający dopuszcza możliwość wykonywania napraw w miejscu wskazanym przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany                                       jest do zorganizowania na własny koszt transportu pojazdu do miejsca wykonania  naprawy oraz po wykonanym naprawie do miejsca użytkowania pojazdu.

V. Dokumenty wymagane w fazie odbioru pojazdu.

- Dokumenty określone w specyfikacji technicznej.

- W celu potwierdzenia spełnienia przez oferowany pojazd poszczególnych punktów specyfikacji technicznej Zamawiający zastrzega sobie prawo                  do żądania przedstawienia przez Wykonawcę niezbędnych dokumentów,        w szczególności dokumentacji technicznej pojazdu i wyników badań laboratoryjnych (w tym np. protokołów z badań).

- Do pojazdu Wykonawca musi dołączyć w języku polskim następujące dokumenty :

a)	książkę gwarancyjną,

b)	wykaz wyposażenia,

c)	instrukcję obsługi pojazdu bazowego

d)	kartę pojazdu,

e)	książkę przeglądów serwisowych,

f)	świadectwo zgodności WE pojazdu bazowego wraz z oświadczeniem producenta/importera potwierdzającym dane pojazdu nie znajdujące się                   w świadectwie zgodności, a niezbędne  do zarejestrowania pojazdu,

g)	dokument potwierdzający przeprowadzenie pierwszego badania technicznego pojazdu uprzywilejowanego przed pierwszą rejestracją, zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym, dokumenty określone                         w specyfikacji technicznej -  w przypadku zamówienia z opcjonalnym wyposażeniem.

h) dokumenty określone w specyfikacji technicznej.